# MŰSZAKI ISMERTETÉS

Projekt: 	Öcsödi József Attila Általános Iskola lapostető felújítása szórt poliuretán hab hő- és vízszigeteléssel

Megrendelő:	Szolnoki Tankerületi Központ

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Műszaki leírás:

A Megrendelő az Öcsödi József Attila Általános Iskola lapostető felújítását tervezi, szórt poliuretán hab hő- és vízszigeteléssel. Ezzel a technológiának alkalmazásával a régi, zömében beton födémes, bitumenes lemezzel fedett ipari és lakóépületek szigetelésekor a régi rétegrendet nem kell eltávolítani. A munkák elvégzéséhez a korábban a tetőfelületre telepített napelemes rendszer ideiglenes bontása, majd a szigetelés elkészülte után visszaépítése szükséges, mely munkákat –a garancia megtartása miatt - javasolt a rendszert a korábbiakban telepítő céggel elvégeztetni. A párakiszellőzést ellenőrizni kell. Ha nem megfelelő, a bitumen-szigetelést a felület 5%-ban perforálni kell. A poliuretán hab szigetelés megkezdése előtt a bádogos szerkezetek átalakítása / cseréje szükséges. A szigetelés elkészítését megelőzően ellenőrizni kell a fogadó felületet, azt a szennyeződésektől le kell tisztítani, a szükséges javításokat el kell végezni, és ha szükséges a felület megfelelő tapadása érdekében alapozó réteget kell a felületen képezni. Ez készülhet a teljes felületen 1 réteg lángolvasztásos bitumenes lemez terítéssel, vagy a felület minőségétől függően bitumenes alapozóval is. Az előkészített felületre szórt technológiával több rétegben zártcellás poliuretán habból lehet elkészíteni a szigetelést. A megfelelő vízzárás, hőhidasság kiküszöbölése végett a tetőáttöréseknél, tetőfelépítményeknél (attikafalak, kémények, szellőzők, stb.) felületére is fel kell zárni a szigeteléssel. A zártcellás poliuretán hab minimális vízfelvételre képes, így megfelelő vastagságban önmagában a hő- és vízszigetelést is tudja teljesíteni, de a napsugárzásból eredő UV sugárzásnak a szigetelőanyag nem képes ellenállni, így az elkészült felületen megfelelő UV sugárzásnak ellenálló felületképzést kell alkalmazni.

Munka folyamatok leírása:

- Meglévő napelemes rendszer ideiglenes bontása, másik tetőfelületen történő deponálása

- Ereszszegélyek, falfedések, villámhárító felfogóvezetékek visszabontása

- Tetőfelépítmények (kémények, szellőzők) felületének javítása

- Új emelt peremű ereszszegélyek elhelyezése, rögzítése, új szélesebb falfedések készítése

- Acél feljáró létrák készítése, rögzítése

- Villámhárító felfogó- és levezető vezetékek szerelése, bádogos szegélyek bekötésével

- Régi szigetelés, felpúposodott, hullámos bitumen szigetelő lemez felületek kivágása, javítása

- Teljes tető felületének tisztítása, portalanítása

- Teljes tetőfelület alapozása, tapadóhíd képzése oldószeres bitumenes alapozóval

- Teljes tető felületének szigetelése lépésálló zártcellás poliuretán habbal (több rétegben) átlag 10 cm vastagságban

- Csatlakozások, lefolyók megerősítése szálerősített rugalmas javító anyaggal

- Teljes tető felületének lekenése UV/vízszigetelő bevonattal

- Teljes tető felületének lekenése 2. soron UV/vízszigetelő bevonattal

- Bontott napelemes rendszer visszaépítése, beüzemelése

- Villámvédelmi szerelések befejezése, felépítmények bekötése, villámvédelmi ellenőrzés

Kialakítandó rétegrend felépítése:

- UV védő felületképzés

- Szórt zártcellás poliuretán szigetelés

- Meglévő csapadékvíz szigetelés, alapozó réteggel

- Meglévő födémszerkezet

- Belső oldali felületképzés

Kelt: Kunszentmárton 2017. december 6.

................................................

Vitkó Gyula

tervező